BỘ TÀI CHÍNH

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 02:2014/BTC

Ban hành lần 1

MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ TRỮ QUỐC GIA

Generator for national  reserves

HÀ NỘI - 2014

Mục lục

Trang

1 Phạm vi áp dụng	5

2 Tài liệu viện dẫn	5

3 Thuật ngữ và định nghĩa	5

4 Yêu cầu chung	5

4.1 Nguyên lý hoạt động.........................................................................................................................	5

4.2 Cấu tạo cơ bản.................................................................................................................................	6

4.3 Yêu cầu về tính đồng bộ, xuất xứ, tiêu chuẩn..................................................................................	6

4.4 Các yêu cầu khác.............................................................................................................................	6

5 Yêu cầu kỹ thuật	6

5.1 Động cơ và đầu phát........................................................................................................................	6

5.2 Bộ điều khiển máy phát....................................................................................................................	7

6 Phương pháp kiểm tra	8

6.1 Số lượng mẫu lấy kiểm tra chất lượng.............................................................................................	8

6.2 Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật...................................................................................................................	8

6.3 Đơn vị kiểm tra chất lượng…………………………………………………………………………………8

Thư mục tài liệu tham khảo....................................................................................................................9

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2014/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn. Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 2019 /QĐ-BTC ngày 19/8/2014 để sử dụng quản lý chất lượng máy phát điện nhập kho dự trữ quốc gia. Tiêu chuẩn cơ sở này có thể được xem xét, sửa đổi, bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn trong quá trình quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

MÁY PHÁT ĐIỆN DỰ TRỮ QUỐC GIA

Generator for national  reserves

# 1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy phát điện nhập kho dự trữ quốc gia.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu tính năng, yêu cầu an toàn và các yêu cầu quản lý chất lượng  đối với máy phát điện nhập kho dự trữ quốc gia.

# 2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.

TCVN 6627-1:2008 (IEC 60034-1:2004), Máy điện quay;

TCVN 6627-1:2008 (IEC 60034-1:2004), Máy điện quay - Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng;

TCVN 7144 (ISO 3046),  Động cơ đốt trong kiểu pittông – Đặc tính;

TCVN 9729 (ISO 8528), Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pittông.

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Máy phát điện đồng bộ 3 pha, là máy phát điện gồm 3 bộ phận chính: Động cơ đốt trong, bộ phận phát điện (đầu phát), bộ điều điều khiển máy phát; dùng để cung cấp nguồn điện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp nguồn điện lưới bị mất hoặc những nơi chưa có điện lưới.

Lô máy phát điện là số lượng quy định máy có cùng ký hiệu, cùng kích thước, được sản xuất từ cùng nguyên liệu, theo cùng một phương pháp trong khoảng thời gian nhất định, được giao nhận cùng một lúc. Mỗi lô máy phát điện giao nhận không lớn hơn 50 chiếc.

# 4 Yêu cầu chung

## 4.1 Nguyên lý hoạt động

Máy phát điện là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng và dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Máy phát điện xoay chiều 3 pha là một hệ thống gồm 3 dòng điện xoay chiều có cùng biên độ, cùng tần số, nhưng lệch pha nhau 2π/3. Ba cuộn dây của phần ứng đặt lệch nhau 1/3 vòng tròn trên stato, đặt bên trong stato là 1 nam châm điện gọi là roto. Khi roto quay đều, xuất hiện suất điện động cảm ứng xoay chiều trên các cuộn dây của stato. Khi đưa suất điện động này ra ngoài thì ở mạch ngoài sẽ có dòng điện xoay chiều ba pha.

## 4.2 Cấu tạo cơ bản

Máy phát điện đồng bộ 3 pha gồm có ba bộ phận chính sau: Động cơ đốt trong, đầu phát, bộ điều khiển máy phát:

- Động cơ đốt trong: Dùng để kéo đầu phát;

- Đầu phát: Tạo ra dòng điện xoay chiều 3 pha.

- Bộ điều khiển máy phát: Điều khiển theo dõi tình trạng hoạt động, bảo vệ động cơ và đầu phát.

## 4.3 Yêu cầu về tính đồng bộ, xuất xứ, tiêu chuẩn

- Máy phát điện đồng bộ do một hãng sản xuất bao gồm: Động cơ, đầu phát, bộ điều khiển máy phát, thùng chứa nhiên liệu, khung bệ máy, vỏ máy;

- Xuất xứ của máy phát điện: Hãng sản xuất thuộc các nước khối G7;

- Máy phát điện thỏa mãn các tiêu chuẩn: ISO 8528; ISO 3046; IEC (hoặc BS EN) 60034.

## 4.4 Các yêu cầu khác

- Máy phát điện mới 100 %;

- Giấy chứng nhận chất lượng của máy phát điện (CQ), trong Giấy chứng nhận chất lượng thể hiện các tiêu chuẩn: ISO 8528; ISO 3046; IEC (hoặc BS EN) 60034;

- Giấy chứng nhận xuất xứ của máy phát điện (CO);

- Chứng thư giám định về số lượng, chủng loại lô hàng của đơn vị được cấp phép;

- Thời gian bảo hành máy phát điện tối thiểu 24 tháng.

# 5 Yêu cầu kỹ thuật

## 5.1 Động cơ và đầu phát

Các chỉ tiêu kỹ thuật của động cơ và đầu phát được nêu trong Bảng 1.

Bảng 1 - Chỉ tiêu kỹ thuật của động cơ và đầu phát

| Tên chỉ tiêu | Mức |
| --- | --- |
| 1. Động cơ: |  |
| - Công suất liên tục | Từ 26 kW đến 35 kW |
| - Tốc độ vòng quay, vòng/phút | 1500 |
| - Hệ thống phun nhiên liệu | Phun trực tiếp |
| - Hệ thống khởi động | Điện 1 chiều 12 V |
| - Hệ thống dầu bôi trơn | Sử dụng hệ thống dầu bôi trơn, làm mát động cơ |
| - Hệ thống làm mát | Bằng nước |
| - Tiêu hao nhiên liệu (100 % tải), L, không lớn hơn | 9 |
| - Nhiên liệu | Diezel |
| 2. Đầu phát: |  |
| - Công suất liên tục | Từ 24 kW đến 30 kW |
| - Hệ thống kích từ | Tự kích từ |
| - Số cực từ | 4 |
| - Điện áp, V | 220/380 |
| - Tần số, Hz | 50 |
| - Hệ số công suất | 0,8 |
| - Cấp cách điện/cách nhiệt, cấp | H |

## 5.2 Bộ điều khiển máy phát

- Hiển thị bằng màn hình tinh thể lỏng LCD, hiển thị các thông số:

+ Điện áp dây;

+ Dòng điện;

+ Tần số;

+ Áp lực nhớt;

+ Thời gian làm việc, đèn báo sự cố;

+ Tốc độ vòng quay;

+ Báo nhiệt độ nước làm mát;

+ Điện áp ắc quy;

+ Dừng máy khẩn cấp;

+ Có khả năng chỉ báo máy trong tình trạng bảo vệ, bảo dưỡng định kỳ;

+ Hiển thị nhiệt độ làm mát;

- Kiểu điều khiển: Bằng tay hoặc tự động;

- Kiểm tra báo lỗi:

+ Báo lỗi và tự động tắt máy khi xảy  ra các sự cố sau:

. Áp suất nhớt thấp;

. Nhiệt độ động cơ cao;

. Vượt tốc, thấp tốc;

. Điện áp cao/thấp;

. Tần số cao/thấp;

. Quá tải;

. Ngừng máy khẩn cấp;

. Cường độ dòng điện cao;

+ Báo lỗi bằng đèn biểu tượng không dừng máy khi xảy ra sự cố:

. Không sạc ắc quy;

. Điện áp nguồn DC cao/thấp;

. Khởi động quá mức.

# 6 Phương pháp kiểm tra

## 6.1 Số lượng mẫu lấy kiểm tra chất lượng

Đối với lô hàng khi giao nhận, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực lấy ngẫu nhiên 01 máy phát điện để đưa đi kiểm tra chất lượng (thử nghiệm).

## 6.2 Kiểm tra chỉ tiêu kỹ thuật

Kiểm tra các chỉ tiêu: Công suất máy phát, tốc độ vòng quay, điện áp ra, tần số, hệ số công suất, tiêu hao nhiên liệu, độ tăng nhiệt của cuộn dây, điện trở cách điện, độ bền điện áp với phương pháp thử theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-1:2008 (IEC 60034-1:2004). Máy điện quay - Phần 1: Thông số đặc trưng và tính năng hoặc TCVN 9729-6: 2013 (ISO 8528-6: 2005). Tổ máy phát điện xoay chiều dẫn động bởi động cơ đốt trong kiểu pittông – Phần 6: Phương pháp thử.

## 6.3 Đơn vị kiểm tra chất lượng

Phòng kiểm tra được công nhận (Vilas, Las) hoặc phòng kiểm tra thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện.

Thư mục tài liệu tham khảo

[1] TCVN 1-1 và 1-2: 2008 Xây dựng tiêu chuẩn – Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật Tiêu thực hiện – phần 2: Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.

[2] TCVN 6627-2-1: 2010. Máy điện quay – Phần 2-1: Phương pháp tiêu chuẩn để xác định tổn hao và hiệu suất bằng thử nghiệm (không kể máy điện dùng cho phương tiện kéo).

[3] TCVN 6627-9: 2011. Máy điện quay – Phần 9: Giới hạn mức ồn.

[4] TCVN 9630-1: 2013. Độ bền của vật liệu cách điện – Phương pháp thử - phần 1: Thử nghiệm ở tần số công nghiệp.